FZ-/4119/KB/13                                                                                    Katowice, dnia 13.12.2013

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ oraz  terminu składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych:

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniu 13.12.2013 wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:

Dot. postęp.:  Na dostawę materiałów elektrycznych.

Numer sprawy: FZ - 1/4119/KB/13

Po przeanalizowaniu SIWZ, Wykonawca na mocy art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- W specyfikacji materiałowej w poz. 371-373 oraz 375-376 są nieczytelne wielkości. Proszę 
o przesłanie przekroju przewodu, na jaki ma być końcówka oczkowa oraz rozmiaru oczka.

- Pozycja nr 82: Proszę o podanie typu licznika: regenerowany/nowy, elektroniczny, szyna TH?

- Pozycja nr 335-354: Proszę o podanie wielkości bezpieczników.

- Pozycja nr 91: Proszę o podanie więcej informacji odnośnie wentylatora.

Odpowiedzi na pytania dot. sprawy FZ-1/4119/KB/13

pkt.1  poz. 371     przekrój przewodu 10 mm2    K10/6

372    przekrój przewodu 16 mm2    K16/6

373    przekrój przewodu 25 mm2    K25/8

375    przekrój przewodu 2,5 mm2   K2,5/4

376    przekrój przewodu  4 mm2     K4/5

pkt.2  poz.   82  licznik regenerowany 3-faz. (C-520),  pom. bezpośr. 100A

pkt.3  poz.  335-340   rozm.10x38 mm

poz.  341  rozm. 3

poz.  342-353  rozm.1

poz.  354  rozm. 0

pkt.4  poz.  91  Wentylator  do pomieszczeń typu kuchnia, łazienka, WC tj o małej i średniej wielkości, o konstrukcji zapobiegającej wibracjom i emisji hałasu, wyposażony w klapę zwrotną, prędkość obrotowa min. 1700 obrotów/min, moc min. 29W, wydajność min 280m3/h, poziom ciśnienia akustycznego min. 32dB(A), powinien być wyposażony w czujnik wilgotności, lampkę kontrolną i czasowe opóźnienie wyłączania

Stosowne zmiany zostały wprowadzone do SIWZ

Zgodnie z Art. 12 a. ust. 1 Zamawiający wydłuża termin składania ofert na

dzień 20.12.2013  godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2013 o godz. 10.45

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg