GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 
Kopalnia Doświadczalna „Barbara”

Mikołów ul. Podleska 72

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Wykonanie instalacji elektrycznej silno i słaboprądowej wraz z projektem wykonawczym w budynku C KD Barbara dla zakładu JOZ w ramach postępowania

Modernizacja pomieszczeń w budynku C KD Barbara dla zakładu JOZ.

45000000-7	Roboty budowlane

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

71321000-4	Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Opracował:

mgr inż. Łukasz Rybczyński

SPIS TREŚCI

1	Część opisowa	3

1.1	Opis ogólny	3

1.2	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	3

2	Sposób wykonania prac.	5

# Część opisowa

## Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych oraz wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej w zakresie instalacji silno i słaboprądowej, a w szczególności instalacji oświetlenia wew., gniazd, zasilania podgrzewaczy elektrycznych, pojemnościowych, zasilanie klimatyzatorów, instalacji telefonicznej, internetowej (kablowej i bezprzewodowej), alarmowej, domofonowej, kontroli dostępu oraz modernizacji istniejącej rozdzielnicy elektrycznej 400/230, zasilającej powyższe obwody, Jest to główny punkt rozdziału energii elektrycznej dla pomieszczeń na II piętrze w bud. "C" w KD Barbara".  Łączna powierzchnia pomieszczeń, w których należy wykonać nową instalację wynosi 296,37 m2. Dokumentacja projektowa powinna zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac elektrycznych. Dokumentacja musi być podpisana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych, osoba ta musi być czynnym członkiem Izby Inżynierów i posiadać wymagane prawem ubezpieczenie OC.

## Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

-	Materiały do wykonania instalacji elektrycznych zapewni Wykonawca po uprzedniej akceptacji dokonanej przez Zamawiającego

-	Możliwość prowadzenia prac w godzinach od 7.00 – 15.00, natomiast w przypadku prac głośnych (kucie, bruzdowanie, wiercenie) w godzinach 15.00 – 22.00

-	Zamawiający zapewnia niezbędne media: energia elektryczna, wodę za które naliczona zostanie zryczałtowana opłata wynosząca 50zł/miesiąc za każde z udostępnionych mediów

# Sposób wykonania prac

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić następujące aspekty:

1.	Instalacja elektryczna podtynkowa (nad syfitami podwieszanymi w korytach metalowych).

2.	Ledowe źródło światła lamp.

3.	Łączniki i gniazda w kolorze białym.

4.	Lampy w kolorze białym.

5.	Łącznie obwodów w puszkach głębokich bądź natynkowych nad sufitami podwieszanymi.

6.	Osobne obwody zasilające dla gniazd komputerowych, gniazd do których podłączone będą termy, pozostałych gniazd, oświetlenia, zasilania klimatyzatorów, kserokopiarki na korytarzu, ekranu ściennego.

7.	Wykonanie instalacji alarmowej w pomieszczeniu archiwum na parterze.

8.	Wykonanie instalacji domofonowej pomiędzy drzwiami korytarzowymi a pomieszczeń 214a.

9.	Wykonanie kontroli dostępu (rozbudowa istniejącego systemu UNICARD), która umożliwi otwieranie drzwi korytarzowych z kart pracowniczych.

10.	Modernizacja istniejącej rozdzielnicy (zdjęcia w załączniku).

11.	Liczba punktów świetlnych powinna wynikać z odpowiedniego natężenia oświetlenia w miejscu pracy, lecz nie mniej niż 4 lampy o wym. 60x60 na 18 m2 powierzchni pomieszczenia.

12.	Wykonanie min 4 szt. gniazd w pokoju w tym 2 szt. komputerowe.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac musi przedłożyć harmonogram realizacji i uzyskać akceptację Zamawiającego.

Wykonawca powinien skalkulować cenę ofertową w zakresie wykonania projektu wykonawczego oraz wykonania instalacji elektrycznych wynikających z tego projektu w oparciu o wytyczne Zamawiające opisane w pkt. 1-12