GŁÓWNY  INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego:

na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

•	przełączniki sieciowe;

•	podzespoły i akcesoria sieciowe;

•	urządzenia sieci bezprzewodowej;

•	oprogramowania do zarządzania siecią.

Zatwierdzono:

………………………………

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział   I   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział  II  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

Załącznik nr 1. Formularz oferty.

Załącznik nr 2a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu

Załącznik nr 2b. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Formularz techniczno – cenowy.

Załącznik nr 4. Wzór umowy.

Załącznik nr 5. Oświadczenie  o  przynależności/braku  przynależności

do  grupy  kapitałowej

Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych dostaw.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4222/MKO/14

NIP:			634 – 012 – 60 - 16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40 - 024 Katowice,

Nr konta bankowego (waluta: PLN) :	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Nr konta bankowego (waluta: EUR) :	80 1140 1078 0000 3018 1200 1009

II	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm).

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa PZP", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 
o której mowa w pkt 1.

III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

•	przełączniki sieciowe;

•	podzespoły i akcesoria sieciowe;

•	urządzenia sieci bezprzewodowej;

•	oprogramowania do zarządzania siecią.

Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny, został podany w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".

Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe; 32412120-1 Sieć intranetowa; 48219300-9 Pakiety oprogramowania administracyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, 
u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

- Płatność na warunkach: 100 %  płatności za każdą wykonaną dostawę będzie dokonywana 
w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego. Zamawiający dopuszcza dostawy cząstkowe.

- Gwarancja i wsparcie techniczne

Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami.

- Przełączniki sieciowe (oprócz przełącznika typu 1), kontrolery sieci bezprzewodowej oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej powinny posiadać wieczystą gwarancję producenta (ang. lifetime warranty), realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (w tym dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze 
i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

- Przełącznik sieciowy typu 1 powinien posiadać 3-letnią gwarancję producenta, realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmująca wszystkie elementy przełącznika (w tym dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

- Światłowodowe kable krosowe powinny być objęte 3-letnią gwarancją.

- Oprogramowanie do zarządzania siecią powinno posiadać 3-letnią gwarancję producenta, 
i wsparcie telefoniczne, realizowane przez serwis producenta w trybie – w dni robocze poniedziałek-piątek w godzinach 8-17. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnych poprawek oprogramowania i jego aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji.

11.Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.

IV	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje 3 dostawy, (przy czym Dostawa nr. 3 będzie dostawą dodatkową) według poniższego schematu, na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice:

•	Dostawa nr 1, Wdrożenie Etap 1, Instruktaż Część 1 – do 2 miesięcy od podpisania umowy;

•	Dostawa nr 2, Wdrożenie Etap 2, Instruktaż Część 2 -- do 5 miesięcy od podpisania umowy.

•	Dostawa nr 3 dodatkowa -- do 15 miesięcy od podpisania umowy.

Dostawa nr 1

| Wyszczególnienie | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy typu 1 | 2 |
| Przełącznik sieciowy typu 2 | 4 |
| Przełącznik sieciowy typu 3 | 3 |
| Przełącznik sieciowy typu 5 | 5 |
| Moduł 16xSFP 1Gb do przełącznika sieciowego typu 2 | 2 |
| Moduł 2xSFP+ 10Gb do przełącznika sieciowego typu 3 i 4 | 2 |
| Wkładka 1G SFP RJ45 T | 20 |
| Wkładka 10G SFP+ LC SR | 24 |
| Wkładka 1G SFP LC SX | 42 |
| Kabel krosowy miedziany ze złączami 10G SFP+ | 16 |
| Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami: LC-ST | 64 |
| Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami: ST-ST | 12 |
| Oprogramowanie do zarządzania siecią | 1 |

## Dostawa nr 2

| Wyszczególnienie | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy typu 5 | 19 |
| Przełącznik sieciowy typu 6 | 10 |
| Przełącznik sieciowy typu 7 | 12 |
| Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej | 12 |
| Moduł zasilania dla punktu dostępowego PoE+ | 12 |
| Kontroler sieci bezprzewodowej, współpracujący z dostarczonymi punktami dostępowymi | 2 |

## Dostawa nr 3

Jest to dostawa dodatkowa, która może być zrealizowana w formie zamówień cząstkowych do końca obowiązywania umowy, w zależności od powstałych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, bądź całkowitej rezygnacji z jej realizacji co nie będzie odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie będzie mógł wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. 
W tabeli podano ilości maksymalne:

| Wyszczególnienie | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy typu 3 | 4 |
| Przełącznik sieciowy typu 4 | 4 |
| Przełącznik sieciowy typu 5 | 4 |
| Przełącznik sieciowy typu 6 | 4 |
| Przełącznik sieciowy typu 7 | 12 |
| Moduł 2xSFP+ 10Gb do przełącznika sieciowego typu 3 i 4 | 4 |
| Wkładka 1G SFP RJ45 T | 8 |
| Wkładka 10G SFP+ LC SR | 8 |
| Wkładka1G SFP LC SX | 8 |
| Kabel krosowy miedziany ze złączami 10G SFP+ | 8 |
| Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami: LC-ST | 12 |
| Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami: ST-ST | 12 |
| Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej | 12 |
| Moduł zasilania dla punktu dostępowego PoE+ | 12 |
| Dodatkowa licencja dla kontrolera sieci bezprzewodowej umożliwiająca objęcie kontrolą 12 dodatkowych punktów bezprzewodowych | 2 |
| Pakiet licencji oprogramowania do autoryzacji dostępu do sieci umożliwiający zarządzanie dostępem min50 stacji roboczych | 2 |

V	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy PZP oraz spełnią warunki udziału zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przedstawią wykaz wykonanych minimum trzech dostaw o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia o wartości łącznej minimum 1 000 000,00 PLN (brutto)  w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.4. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przedstawią:

1.4.1.  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej,               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , w kwocie co najmniej 600 000,00 PLN,

1.4.2.  opłaconą polisę, a  w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej          z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.

2.  Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższe warunki w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz dokumenty, poświadczenia i oświadczenia wykonawcy potwierdzające ,wg formuły spełnia/nie spełnia.

VI	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA CAŁOŚĆ OFERTY

1.	Formularz oferty wg załączonego wzoru 				(załącznik nr 1 do SIWZ).

2.	Formularz techniczno - cenowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ) Formularz powinien  zawierać szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniający warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ w rozdziale II. W przypadku składania oferty równoważnej Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art.30, ust 5 Ustawy PZP). Sposób wypełnienia formularza techniczno - cenowego opisano w pkt. XII niniejszej SIWZ.		(załącznik nr 3 do SIWZ).

4. 	Oświadczenie, że Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, integralną częścią oświadczenia będzie lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.		(załącznik nr 5 do SIWZ)

5.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

5.1.	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4 Ustawy PZP					(załącznik nr 2a do SIWZ),

5.2.*)	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej,               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kwocie co najmniej

600 000,00 Pln.

(dokument),

5.3.*)   opłaconą  polisę, a  w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 Pln.

(dokument),

  - wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,          a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw, dat wykonania i nazw odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien obejmować minimum trzy zamówienia o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia o łącznej wartości minimum 1 000.000,00 Pln  (brutto)

Za dowody uznaje się:			           (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty ),

- poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(załącznik nr 6 do SIWZ)   +  (poświadczenie),

- oświadczenie wykonawcy w przypadku  zamówień  na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia       o którym mowa powyżej	(załącznik nr 6 do SIWZ)  + (oświadczenie wykonawcy),

- w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie ( załącznik nr 6 do SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w ust 5, pkt.5.4.

*)  Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych wyrażone będą w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

6.1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                   (załącznik nr 2b do SIWZ),

6.2.	aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 Ustawy PZP

(dokument) + (załącznik nr 5 do SIWZ),

6.3.	aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)							(dokument),

6.4.	aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania 
w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

6.5.	aktualna na dzień składania ofert informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 – 8 ustawy PZP (wystawionej nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

6.6.	aktualna na dzień składania ofert informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 9 ustawy PZP (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

6.7.	W przypadku, gdy u Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej występują osoby, o których mowa w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy PZP, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy PZP  (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

(dokument).

7.	W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VI, ppkt. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, SIWZ, zobowiązany jest złożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

-	odpowiednio dla pkt VI, ppkt. 6.5. SIWZ składa:

7.4 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo   zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, opisanych powyżej w pkt VI. 7 SIWZ, Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt VI.7 i VI.8 SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

-	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

-	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VI, ust. 6 pkt 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 , 6.5, 6.6 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII		INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oferta wraz z załącznikami - pełna forma pisemna.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e - mailem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub e - maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (Art. 27, ust. 2 Ustawy PZP).

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

w sprawach formalnych:

mgr Monika Wallenburg	- Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (32) 259 25 47 -  fax: (32) 259 22 05,  e-mail: m.wallenburg@gig.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (032) 259 23 42 - fax: (032) 259 22 05, e-mail: makolczyk@gig.eu

w sprawach technicznych:

mgr inż. Aleksander Szkliniarz -  Dział Informatyki, tel. (032) 259 22 04,e-mail: aszkliniarz@gig.eu

mgr inż. Zbigniew Migała	-  Dział Informatyki, tel. (32) 259 24 47, e-mail: zmigala@gig.eu

5.	Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest 
w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.gig.eu.

VIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:

25 000,00 PLN (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2.	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a)	w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -  mBank nr  21 1140 1078 0000 3018 1200 1004,

b)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)	w gwarancjach bankowych,

d)	w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ok. 6b, ust. 5, pkt. 2, ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2010 r. NT 96, poz. 620 ).

3.	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

Wadium – przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

•	przełączniki sieciowe;

•	podzespoły i akcesoria sieciowe;

•	urządzenia sieci bezprzewodowej;

•	oprogramowania do zarządzania siecią.

4.	W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, tj. 14.11.2014 do godz. 1000 wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany 
w rozdziale VIII pkt2a  SIWZ, przed otwarciem ofert.

5.	W przypadku złożenia wadium w innej formie, wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego i dostarczenie go do Siedziby Zamawiającego, Pl. Gwarków 1, Katowice, Budynek Dyrekcji, II piętro, Dział Finansowy i Windykacji Należności pok. 217 w terminie do 14.11.2014 do godz. 1000.

6.	Okoliczności, zasady zwrotu wadium i jego przepadku określa Ustawa PZP.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, pkt. 2, ust. b – e, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

IX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była ponumerowana oraz aby każda strona oferty była  czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę upoważnioną.

- Jeżeli osoba /osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., winna być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie wymogami określonymi w pkt 4.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były 
w ofercie oddzielnie spięte oraz odpowiednio oznakowane napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Dotyczy to informacji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. Ust. 
z 2003 r. nr 153 poz. 1503). Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

XI	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro w terminie 14.11.2014r. do godz. 1000.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice oraz opisana, jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy …………………………………………………... Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro „Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy następujących rozwiązań sieciowych: • przełączniki sieciowe; • podzespoły i akcesoria sieciowe; • urządzenia sieci bezprzewodowej; • oprogramowania do zarządzania siecią. Nie otwierać przed 14.11.2014r. do godz. 1100

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez

otwierania.

- Zgodnie z art. 84, ust 1 Ustawy Pzp Wykonawca może  zmienić lub wycofać ofertę.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ - 1) pokój 226, II piętro 14.11.2014r. do godz. 1100.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację 
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XII	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA FORMULARZA TECHNICZNO - CENOWEGO ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca zobowiązany jest do podania: parametrów technicznych, szczegółowego opisu poszczególnych elementów urządzenia oraz producenta, nazwy i typu produktu wymienionego 
w specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik nr 3 do oferty, w celu pełnej oceny właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia. W przypadku nie podania w/w informacji Zamawiający wymaga załączenia ich do oferty w formie katalogów lub folderów lub instrukcji obsługi.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Należy osobno wycenić sprzęt, oprogramowanie, wdrożenie, instruktaż oraz wsparcie powdrożeniowe.

- Cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) ma być wyrażona w PLN. Całkowita cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza techniczno - cenowego (załącznik nr 3) i przedstawiona w składanej ofercie.

- Cenę oferty oblicza się w następujący sposób:

Ilość (liczbę towaru) usług, wyrażoną w jednostkach miary, mnoży się przez cenę ustaloną za

jednostkę towaru (usług i powiększa o należny podatek od towarów) usług.

ilość x cena jednostkowa + należny podatek od towarów i usług = cena brutto

Wszystkie oznaczone pozycje w formularzu techniczno - cenowym należy obliczyć w wyżej podany sposób.

8.	Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem 
w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół 		 - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- w górę	 - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równia 5.

9. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XIII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 100 % |

- Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w „formularzu techniczno - cenowym”, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba

punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

4.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą	liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

XIV	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.gig.eu) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4) oraz oferty (załącznik nr 1) przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego go do obrotu prawnego, tj. na przykład odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23, ust. 1 Ustawy PZP) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI		ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 94, Ustawy Pzp.

- Do umów w sprawach publicznych stosuje się przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473), SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

- Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 4 jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XVII	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 Ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27, ust. 2 Ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27, ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 
w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy PZP.

XVIII	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

2.	Pytania należy kierować na adres:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji,

Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro

(fax, e-mail, jak w pkt II)

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

XIX	ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.      Na podstawie art. 144, ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w następujących sytuacjach:

a.	zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu;

b.	 zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;

c. 	gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

d.    jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany;

e.	zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. 
w przypadku gdy Zamawiający nie może udostępnić pomieszczeń Wykonawcy w celu dokonania instalacji i uruchomienia.

3.         Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

XX	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473).

ROZDZIAŁ  II

Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

- przełączniki sieciowe;

- podzespoły i akcesoria sieciowe;

- urządzenia sieci bezprzewodowej;

- oprogramowania do zarządzania siecią.

Wszystkie urządzenia i podzespoły, muszą być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte gwarancją producenta zawartą w cenie urządzenia i świadczoną przez sieć serwisową producenta.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy i nie może pochodzić z dostawy do realizacji projektu u innego klienta w Polsce lub Unii Europejskiej.

Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie  wolnym od wad technicznych, prawnych 
i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz 
z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby każdorazowo na 7 dni przed dostarczeniem sprzętu, zażądać przesłania numerów fabrycznych sprzętu i oświadczenia producenta na podstawie numerów seryjnych, że oferowany sprzęt jest nowy i pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i nie został  wcześniej zarejestrowany przez żadnego innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Jeśli sprzęt nie spełnia tych warunków Zamawiający nie odbierze sprzętu i zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wymagania techniczne opisane dla 1 sztuki zamawianego przedmiotu:

| Przełącznik sieciowy typu 1 | 2 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 24 porty 10 Gb w standardzie SFP+ (z możliwością użycia wkładek 1Gb SFP)

- Minimum 2 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Przepustowość: minimum 484Gb/s

- Wydajność: minimum 360Mp/s

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Dwa wbudowane (wewnętrzne) zasilacze dla zapewnienia redundancji zasilania, wymienialne podczas pracy urządzenia

- Dwa niezależne, wyjmowane zestawy wentylatorów, wymieniane podczas pracy urządzenia. Przepływ powietrza w urządzeniu – przód - tył

- Port USB

- Port konsoli RS-232

- Dedykowany port do zarządzania pozapasmowego (Ethernet, RJ45)

- Opóźnienie nie może być wyższe niż 3us dla pakietów 64 bajty

- Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji

- Wielkość tablicy routingu: min. 12000 wpisów

- Obsługa ramek Jumbo

- Obsługa Loop Detection

- Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP)

- Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+,IS-ISv6)

- Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek, warianty: Strict Priority; Weighted Round Robin, Weighted Fair Queuing WFQ, WRR + SP

- Możliwość łączenia urządzeń stos działający, jako jeden wirtualny przełącznik oraz jeden wirtualny router. Urządzenia muszą być łączone w ramach stosu z wykorzystaniem standardowych połączeń Ethernet 10Gbps.

- Możliwość przypisania pakietów do  Voice VLAN’u z wykorzystaniem mapowania zakresów MAC

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (Voice VLAN)

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- Obsługa Policy Based Routing

- Obsługa PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6)

- Obsługa Multicast VLAN

- Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

- Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path)

- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

- Obsługa Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

- Obsługa DHCP Snooping

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI.

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Obsługa standardu 802.1p. Wparcie dla Remarking 802.1p

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez: port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa sFlow i IPFIX

- Obsługa RMON

- Obsługa uRPF

- Obsługa OAM (802.3ah) i CFD (802.1ag)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload 
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej.

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

| Przełącznik sieciowy typu 2 | 4 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Minimum 4 porty 10Gb SFP+

- Możliwość rozbudowy o minimum: 4 porty 10Gbps SFP+, 16 portów 1Gbps SFP, 16 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Porty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych zarówno 100Mb/s jak i 1000Mb/s

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Dodatkowy, redundantny zasilacz umożliwiający bezprzerwową pracę urządzenia w przypadku awarii zasilacza podstawowego – wewnętrzny lub zewnętrzny

- Co najmniej dwa wbudowane  wentylatory

- Przepustowość minimum 200Gb/s

- Wydajność: minimum 150Mp/s

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Wielkość tablicy routingu: minimum 16000 wpisów

- Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 9 urządzeń w stosie, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie)

- Stackowanie z wykorzystaniem portów 10Gb i agregowanych portów 10Gb (w celu zwiększenia przepustowości w stosie)

- Możliwość realizacji link aggregation w ramach różnych przełączników będących w stosie

- Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji

- Obsługa ramek Jumbo

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Obsługa protokołu Ring Resiliency Protection Protocol (RRPP) lub równoważnego (ERPS lub EAPS)

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4000 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSFP, ISIS, BGP)

- Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+)

- Obsługa Policy Based Routing

- Obsługa Virtual Private LAN Service (VPLS)

- Obsługa MPLS (MPLS VPN i MPLS Traffic Engineering (MPLS TE))

- Obsługa PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6)

- Obsługa Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)

- Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

- Obsługa Multicast VLAN

- Obsługa tunelowania IPv6

- Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path)

- Obsługa Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF, RFC 3704)

- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

- Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy redundantnymi ścieżkami

- Protekcja DHCP

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI.

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Obsługa standardu 802.1p

- Możliwość ograniczania pasma na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

    - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

    - Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

    - Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- Możliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x:

    - Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC

    - Możliwość uwierzytelniania wielu urządzeń na jednym porcie

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poporzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa Secure FTP

- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED

- Obsługa IPFIX oraz sFlow

- Obsługa NTP

- Port USB

- Obsługa OAM (IEEE 802.3ah)

- Obsługa CFD (IEEE 802.1ag)

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload 
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

| Przełącznik sieciowy typu 3 | 7 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 44 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,

- Minimum 4 dodatkowe porty combo - 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
i SFP Gigabit

- Minimum dwa sloty na moduły 10Gb, pozwalające na instalację minimum 4 portów 10Gb (SFP+, CX4) 
i Gigabitowych (SFP). Ze względu na niezawodność, wymaga się żeby porty 10Gb dostępne były 
w postaci minimum dwóch niezależnych modułów

- Przepustowość: minimum 190 Gb/s

- Wydajność: minimum 140 Mp/s

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Co najmniej dwa wbudowane wentylatory

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji

- Możliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w ramach klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP

- Obsługa ramek Jumbo

- Routing IPv4 – minimum: statyczny

- Routing IPv6 – minimum: statyczny

- Minimum 32 wpisy w tablicy routingu

- Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2

- Obsługa minimum 1000 grup multicast

- Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem, pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, Syslogv6, FTPv6, SNMPv6, DHCPv6, RADIUS dla IPv6

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy redundantnymi ścieżkami

- Wsparcie dla Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) lub Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub innego równoważnego protokołu

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN

- Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN)

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

- Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p

- Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP

- Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ograniczenia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s

- Obsługa sFlow

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy ACL z wybranego portu lub VLAN’u na lokalny lub zdalny port

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- Obsługa LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

- Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

- Obsługa TACACS+ i RADIUS Network Login

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload
 i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego

- Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP - Device Link Detection Protocol

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

| Przełącznik sieciowy typu 4 | 4 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 20 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,

- Minimum 4 dodatkowe porty combo - 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T i SFP Gigabit

- Minimum dwa sloty na moduły 10Gb, pozwalające na instalację minimum 4 portów 10Gb (SFP+, CX4) 
i Gigabitowych (SFP). Ze względu na niezawodność, wymaga się żeby porty 10Gb dostępne były w postaci minimum dwóch niezależnych modułów. Wymiana modułu musi być możliwa „na gorąco” (bez konieczności wyłączania bądź resetu urządzenia)

- Przepustowość:  minimum 140 Gb/s

- Wydajność: minimum 100 Mp/s

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Co najmniej dwa wbudowane  wentylatory

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji

- Możliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w ramach klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP

- Obsługa ramek Jumbo

- Routing IPv4 – minimum: statyczny

- Routing IPv6 – minimum: statyczny

- Minimum 32 wpisy w tablicy routingu

- Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2

- Obsługa minimum 1000 grup multicast

- Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem, pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, Syslogv6, FTPv6, SNMPv6, DHCPv6, RADIUS dla IPv6

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy redundantnymi ścieżkami

- Wsparcie dla Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) lub Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub innego równoważnego protokołu

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN

- Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN)

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

- Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p

- Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP

- Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ogranicznia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s

- Obsługa sFlow

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- Obsługa LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

- Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

- Obsługa TACACS+ i RADIUS Network Login

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poporzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload 
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego

- Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP -  Device Link Detection Protocol

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (ang. broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

| Przełącznik sieciowy typu 5 | 28 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 44 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,

- Minimum 4 dodatkowe porty combo - 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T i SFP Gigabit

- Przepustowość:  minimum 90 Gb/s

- Wydajność: minimum 70 Mp/s

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Co najmniej dwa wbudowane  wentylatory

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji

- Możliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w ramach klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP

- Obsługa ramek Jumbo

- Routing IPv4 – minimum: statyczny

- Routing IPv6 – minimum: statyczny

- Minimum 32 wpisy w tablicy routingu

- Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2

- Obsługa minimum 1000 grup multicast

- Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem, pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, Syslogv6, FTPv6, SNMPv6, DHCPv6, RADIUS dla IPv6

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy redundantnymi ścieżkami

- Wsparcie dla Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) lub Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub innego równoważnego protokołu

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN

- Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN)

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

- Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p

- Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP

- Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ogranicznia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s

- Obsługa sFlow

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- Obsługa LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

- Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

- Obsługa TACACS+ i RADIUS Network Login

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload 
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego

- Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP -  Device Link Detection Protocol

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

| Przełącznik sieciowy typu 6 | 14 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 20 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Minimum 4 dodatkowe porty combo - 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T i SFP Gigabit

- Przepustowość: minimum 40 Gb/s

- Wydajność: minimum 30 Mp/s

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Co najmniej dwa wbudowane  wentylatory

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji

- Możliwość łączenia urządzeń w klastry (minimum 50 urządzeń w ramach klastra) i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP

- Obsługa ramek Jumbo

- Routing IPv4 – minimum: statyczny

- Routing IPv6 – minimum: statyczny

- Minimum 32 wpisy w tablicy routingu

- Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2

- Obsługa minimum 1000 grup multicast

- Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem, pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, Syslogv6, FTPv6, SNMPv6, DHCPv6, RADIUS dla IPv6

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy redundantnymi ścieżkami

- Wsparcie dla Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) lub Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub innego równoważnego protokołu

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN

- Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN)

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

- Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p

- Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP

- Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ograniczenia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s

- Obsługa sFlow

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy ACL z wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- Obsługa LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

- Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

- Obsługa TACACS+ i RADIUS Network Login

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego

- Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP -  Device Link Detection Protocol

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

| Przełącznik sieciowy typu 7 | 24 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

Minimum 8 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Minimum 1 port SFP Gigabit (musi być niezależny od portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Przepustowość: minimum 15Gb/s

- Wydajność: minimum 12 Mp/s

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Wielkość tablicy MAC: minimum 8000 wpisów

- Minimum 32 wpisy w tablicy routingu

- Routing IPv4 – minimum: statyczny

- Routing IPv6 – minimum: statyczny

- Obsługa ramek Jumbo

- Funkcja łączenia urządzenia w klastry złożone z minimum 32 urządzeń i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 tagi sieci VLAN oraz minimum 256 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa IGMP Snooping

- Obsługa standardu 802.1p

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1X Radius:

- Wsparcie dla RMON

- Diagnostyka kabli miedzianych

- SNMP v.1, 2c i 3

- Zarządzanie poprzez HTTP i HTTPS

- Port konsoli

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych

- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED

- Funkcja mirroringu portów

- Wsparcie dla standard Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- Wsparcie dla DHCP Relay

- Wsparcie dla NTP (Network Time Protocol)

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2 i 3 modelu OSI

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN)

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

- Maksymalny pobór mocy: 15W

| Moduł 2xSFP+ 10Gb do przełącznika sieciowego typu 3 i 4 | 6 szt. |
| --- | --- |

- Moduł umożliwia rozszerzenie funkcjonalności przełączników typu 3 i 4 o 2 dodatkowe porty SFP+

- Typ i liczba slotów: 2 x SFP+

| Moduł 16xSFP 1Gb do przełącznika sieciowego typu 2 | 2 szt. |
| --- | --- |

- Moduł umożliwia rozszerzenie funkcjonalności przełączników typu 2 o 16 dodatkowych portów SFP

- Typ i liczba slotów: 16 x SFP

| Wkładka 1G SFP RJ45 T | 28 szt. |
| --- | --- |

# Wkładka umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przełączników z portem SFP o interfejs 1000Base-T (RJ45 T)

- Typ i liczba portów: 1 x 1000Base-T (RJ45 T)

- Zamawiający wymaga wkładki, które są aprobowane i serwisowane przez autoryzowany serwis producenta 
i których zainstalowanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta na zakupione przełączniki, w których je zainstalowano

| Wkładka 10G SFP+ LC SR | 32 szt. |
| --- | --- |

# Wkładka umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przełączników z portem SFP+ o interfejs światłowodowy 10Gbit LC SR

# Typ i liczba portów: 1 x 10Gbit LC SR

- Zamawiający wymaga wkładki, które są aprobowane i serwisowane przez autoryzowany serwis producenta
 i których zainstalowanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta na zakupione przełączniki, w których je zainstalowano

| Wkładka 1G SFP LC SX | 50 szt. |
| --- | --- |

# Wkładka umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przełączników z portem SFP o interfejs światłowodowy 1Gbit LC SX

# Typ i liczba portów: 1 x 1Gbit LC SX

- Zamawiający wymaga wkładki, które są aprobowane i serwisowane przez autoryzowany serwis producenta
 i których zainstalowanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta na zakupione przełączniki, w których je zainstalowano

| Kabel krosowy miedziany ze złączami 10G SFP+ | 24 szt. |
| --- | --- |

- Kabel przystosowany do łączenia przełączników lub serwerów z portami SFP+ (ang. direct attach copper cable SFP+)

- Szybkość transmisji: 10 Gb/s

- Długość: 3 m

| Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami LC-ST | 76 szt. |
| --- | --- |

- Typ światłowodu: Duplex, wielomodowy

- Standard: 50/125 OM4

- Typ złączek: LC-ST

- Długość: 2 m

| Kabel krosowy światłowodowy, ze złączami ST-ST | 24 szt. |
| --- | --- |

- Typ światłowodu: Duplex, wielomodowy

- Standard: 50/125 OM4

- Typ złączek: ST-ST

- Długość: 1 m

| Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej | 24 szt. |
| --- | --- |

- Urządzenie musi posiadać oprogramowanie do pracy w trybie tzw. „lekkiego AP” pod kontrolą kontrolera bezprzewodowego z możliwością separacji ruchu kontrolnego od danych.

- Urządzenie musi umożliwiać lokalne przesyłanie danych i podtrzymywać transmisję dla uwierzytelnionych użytkowników nawet w przypadku czasowej utraty komunikacji z kontrolerem.

- Wymaga się, aby punkt dostępowy wspierał standardy min 802.11a/b/g/n, przy jednoczesnej obsłudze minimum 16 identyfikatorów SSID/BSSID

- Wymagane porty:  RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, 1000BASE-T, port konsoli szeregowej

- Minimalna ilość zainstalowanych modułów radiowych 2, w tym, co najmniej jeden pracujący w paśmie 5GHz (wparcie dla 802.11a/b/g/n oraz  802.11a/n)

- Minimalna wymagana przepustowość to 2 strumienie przestrzenne o przepustowości 300 Mbps na radio.

- Przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

- Minimalna ilość wbudowanych anten: 4

- Minimalna ilość dodatkowych złącz antenowych w standardzie RP-SMA: 4

- Minimalne zakresy temperatury pracy 0º to 50º C

- Zasilanie zgodne z 802.3af, zużycie energii: maksymalnie 12,9W, oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza

- Wymaga się posiadania przez urządzenie certyfikatów dot. bezpieczeństwa: min. UL 2043; UL 60950; IEC 60950; EN 60950-1; CSA 22.2 No. 950-95; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03; EN 60601-1-2 lub równoważnych

- Wymaga się posiadania przez urządzenie dodatkowych certyfikatów: min. EN 55022 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-17; ICES-003 Class B; FCC Part 15, Class B lub równoważnych

| Moduł zasilania dla punktu dostępowego PoE+ | 24 szt. |
| --- | --- |

- Moduł podłączany pomiędzy port RJ45 przełącznika sieciowego (bez funkcji PoE) a port RJ45 punktu dostępowego sieci bezprzewodowej

- Umożliwiający wprowadzenie do kabla UTP (wychodzącego z przełącznika bez funkcji PoE) zasilania dla punktu dostępowego sieci bezprzewodowej

- Moc maksymalna dostarczanego zasilania -  30W , spełnienie wymagań standardu PoE+ ( 802.3at)

| Kontroler sieci bezprzewodowej | 2 szt. |
| --- | --- |

- Kompatybilny z proponowanym  punktem dostępowym sieci bezprzewodowej.

- Typ i liczba portów:

- Minimum 8 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Minimum 2 dodatkowe porty Gigabit SFP

- Wsparcie dla standardu PoE+ (802.1at) na wszystkich portach 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Kompatybilność z systemem Eduroam (dostępu do sieci komputerowej na terenie instytucji naukowo-badawczych)

- Budżet mocy dla PoE+ minimum 180W

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45

- Minimum 2 porty USB

- Minimum 1GB pamięci Flash

- Prędkość przełączania: 20Gb/s

- Tablica adresów MAC: minimum 8000

- Kontroler sieci bezprzewodowej posiadający licencję umożliwiającą zarządzanie minimum 12 bezprzewodowymi punktami dostępowymi z możliwością rozbudowy poprzez dokupienie licencji do minimum 24 bezprzewodowych punktów dostępowych

- Zarządzanie punktami bezprzewodowymi pracującymi w standardach 802.11a/b/g/n/ac

- Obsługa WEP, WPA i WPA2 (Advanced Encryption Standard (AES) i Temporal Key Integrity Protocol (TKIP))

- Autentykacja w oparciu o adres MAC (baza lokalna oraz RADIUS)

- Grupowanie punktów bezprzewodowych, zarządzanie grupami

- Funkcja selektywnej aktualizacji oprogramowania punktów dostępowych

- Zwiększenie niezawodności poprzez dodanie dodatkowych kontrolerów w trybach N+1 i N+N

- Podłączanie bezprzewodowych punktów dostępowych poprzez warstwę 2 i 3

- Minimum 64 obsługiwane SSID

- Minimum 900 obsługiwanych użytkowników

- Autentykacja klientów w oparciu o adres MAC, 802.1x, http - z wykorzystaniem Portalu Web (ang. captive portal)

- Lokalna baza danych i lokalny Portal Web dla użytkowników (także gości)

- Wsparcie lokalnej autentykacji i lokalnej autentykacji poprzez Portal Web dla wszystkich obsługiwanych użytkowników

- Dostęp dla gości. Urządzenie musi umożliwiać utworzenie kont administratorów umożliwiających zakładanie kont dla gości (tymczasowe loginy i hasła). Administracja kontami tymczasowymi musi odbywać się poprzez stronę WWW. Dostęp do zarządzania kontrolerem dla administratorów tego typu musi być ograniczony wyłącznie do funkcji związanych z zarządzaniem kont gości

- Kontroler musi sterować mocą interfejsów radiowych obsługiwanych przez siebie bezprzewodowych punktów dostępowych w czasie rzeczywistym, w celu zapewnienia optymalnego pokrycia sygnałem radiowym

- Kontroler musi zapewniać automatyczne sterowanie kanałami radiowymi oraz wykrywanie interferencji 
w czasie rzeczywistym

- Kontroler musi zapewniać przełączanie ruchu klientów lokalne bazujące na sieci VLAN i parze VLAN-SSID, centralne i bazujące na politykach (stosowanych per SSID, użytkownik i grupa użytkowników)

- Obsługa minimum 2000 list kontroli dostępu (ACL)

- Kontroler musi zapewniać równomierne rozmieszczenie klientów radiowych na poszczególnych punktach dostępowych (ang. load balancing). Musi być on realizowany bazując na liczbie klientów, obciążeniu oraz statycznie

- Automatyczne przekierowywanie na 5GHz klientów obsługujących tą częstotliwość

- Ograniczenie dostępu użytkowników do konkretnych lokalizacji

- Zarządzanie poprzez stronę WWW (w tym HTTPS), SNMPv2/v3, telnet i linię komend (CLI)

- Obsługa szybkiego roamingu w oparciu o warstwę 2 i warstwę 3

- Izolacja użytkowników radiowych

- Analiza spektrum radiowego z użyciem dedykowanych sensorów i w trybie hybrydowym. Wykrywanie urządzeń bluetooth, kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych, kamer bezprzewodowych oraz ocena jakości kanałów radiowych

- Wbudowane systemy WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) oraz WIDS (Wireless Intrusion Detection System)

- Wbudowany serwer DHCP oraz serwer DHCPv6

- Obsługa funkcji DHCP snooping i DHCP relay (dla IPv4 i IPv6)

- Obsługa NAT, NPAT i NAT ALG

- Obsługa routingu statycznego oraz dynamicznego (minimum RIPv2)

- Wbudowany Firewall działający per rola użytkownika i per SSID

- Obsługa VLAN 802.1Q, 4094 jednoczesne sieci VLAN. Sieci VLAN bazujące na SSID, porcie oraz użytkowniku

- Obsługa łączy agregowanych, standard LACP (802.3ad)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Obsługa sFlow

- Obsługa IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) i IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Obsługa Jumbo Frames

- Zakres pracy od 0°C do 45°C

- System: „punkt dostępowy – kontroler sieci bezprzewodowej” powinien umożliwiać wykrywanie tzw. fałszywych punktów dostępowych pracujących w okolicy

| Oprogramowanie do zarządzania siecią | 1 szt. |
| --- | --- |

- Architektura klient–serwer

- Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany przez przeglądarkę internetową

- Wsparcie instalacji części serwerowej na platformach Windows oraz Linux

- Zarządzanie urządzeniami tworzącymi węzły sieci, tzn. przełącznikami, routerami, bezprzewodowymi punktami dostępowymi (w liczbie min. 150 urządzeń)

- Zarządzanie min. 50 bezprzewodowymi punktami dostępowymi

- Zarządzanie autoryzacją dostępu do sieci dla min. 600 stacji roboczych

- Obsługa informacji przesyłanych z wykorzystaniem protokołów NetStreamV5, NetFlowV5 i sFlow

z min. 5 urządzeń sieciowych

- Scentralizowane zarządzanie dostępem użytkowników do sieci LAN i WLAN

- Modułowa budowa umożliwiająca doinstalowanie modułu dającego dodatkową funkcjonalność

- Dostęp do systemu zarządzania realizowany przez przeglądarkę internetową

- Centralne zarządzanie całą siecią z jednego graficznego interfejsu

- Automatyczne wykrywanie topologii sieci z użyciem protokołów SNMP, Telnet

- Automatyczne rozpoznawanie urządzeń sieciowych firm: 3Com, Cisco i HP oraz urządzeń zakupionymi 
w ramach niniejszego przetargu i umieszczanie obrazujących je ikon na mapie sieci

- Obrazowanie sieci w postaci mapki wraz z wyróżnianiem kolorami występujących alarmów

- Możliwość ręcznej modyfikacji połączeń na mapie i dodawania dodatkowych urządzeń

- Graficzne obrazowanie poszczególnych urządzeń sieci wraz z ich wszystkimi interfejsami

- Obrazowanie na mapie sieci VLAN, centralne tworzenie ich dla całej grupy urządzeń, modyfikowanie 
i przeglądanie

- Monitorowanie stanu urządzeń po protokole SNMP

- Zarządzanie urządzeniami sieciowymi producentów: 3Com, Cisco i HP oraz urządzeniami zakupionymi 
w ramach niniejszego przetargu obejmujące:

  - Zarządzanie podstawowymi parametrami urządzeń: nazwy, parametry i stany pracy interfejsów

  - Konfigurację urządzeń po protokole SNMP

  - Konfigurację list dostępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach

  - Centralną konfigurację sieci VLAN na grupach zarządzanych urządzeniach

  - Zarządzenie konfiguracjami urządzeń, tworzenie kopii plików konfiguracyjnych w plikach tekstowych oraz grupowe implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie zarządzania poprzez użycie predefiniowanych profilów konfiguracyjnych

  - Możliwość kopiowania plików konfiguracyjnych urządzeń na nośniki zewnętrzne

  - Zarządzenie zdarzeniami, przypisywanie alarmów do różnego rodzaju zdarzeń

  - Centralną konfigurację protokołami STP i RSTP na grupach zarządzanych urządzeniach

- Wspomaganie administratora w diagnozowaniu występujących problemów sieciowych poprzez podpowiedzi możliwych ich przyczyn i propozycje rozwiązań

- Zapisywanie konfiguracji urządzeń w plikach tekstowych na nośnikach zewnętrznych

- Zbieranie statystyk ruchu i błędów na poszczególnych interfejsach, gromadzenie archiwów statystyk w bazie danych, przeglądanie wstecznych statystyk (dla min. 150 przełączników sieciowych)

- Możliwość wysyłania alarmów poczta elektroniczną lub w formie SMS

- Generowanie raportów w oparciu o szablony z możliwością dostosowywania ich do potrzeb klienta

- Wymaga się, aby oprogramowanie miało możliwość wygenerowania między innymi następujących raportów:

- Raporty inwentaryzacyjne z podaniem minimum: nazwy, adresu IP, modelu, wersji oprogramowania, numeru seryjnego;

- Raporty diagnostyczne;

- Raporty kontroli dostępu do sieci użytkowników i urządzeń minimum z podaniem: nazwy użytkownika/urządzenia, czasu zalogowania się do sieci oraz czasu wylogowania

- Wyszukiwanie w całej sieci adresów IP i MAC i lokalizowanie ich na portach urządzeń

- Możliwość zdefiniowania polityki zmieniającej ustawienia sieci w przypadku wykrycia ataku sieciowego

- Możliwość utworzenia mapki sieciowej obrazującej połączenia sieciowe związane z zarejestrowanym atakiem sieciowym

- Funkcja Telnet / SSH proxy umożliwiająca zarządzanie CLI przez przeglądarkę internetową.

- Funkcja zarządzania za pomocą urządzeń mobilnych.

- Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być dostępnie nie tylko monitorowanie, ale również zarządzanie, czyli możliwość modyfikacji konfiguracji urządzeń.

- Niezbędne jest, aby system zarządzania był w stanie podłączyć się i importować dane z LDAP / Active Directory

- System powinien posiadać wbudowany serwer Radius

- System powinien mieć możliwość autentykacji użytkowników w oparciu o Active Directory, LDAP i Radius

- System powinien mieć możliwość powiązania użytkowników z informacją o ich urządzeniach i miejscu dołączenia do sieci przez dane takie jak: adres IP, port dostępowy, sieć VLAN oraz MAC adres

- System powinien mieć możliwość zbierania informacji o konfiguracji urządzeń w sieci dzienników zdarzeń systemu, informacji o zasobach (np. mapy topologii sieci) i przesyłania tych informacji za pomocą FTP, SFTP, E-mail.

- Wymagana jest możliwość tworzenia kont administratorskich z różnymi poziomami uprawnień, 
z możliwością przypisywania administratorów do grup urządzeń

- System powinien mieć możliwość zarządzania siecią wirtualną poprzez integracje SOAP z VMWare VirtualCenter Server oraz Microsoft Hyper-V vManager.

- System powinien mieć możliwość zarządzania siecią wirtualną dla serwerów Microsoft Hyper-V poprzez profil Power shell oraz WMI.

- System powinien wspierać zarządzanie dla co najmniej 5000 modeli urządzeń.

- System powinien mieć możliwość automatycznej aktualizacji przez Internet.

- System powinien mieć możliwość implementacji rozproszonej, wykorzystując różne serwery do instalacji swoich komponentów.

- System powinien posiadać kontekstową funkcję pomocy zmieniającą zawartość w zależności od wyświetlanego kontekstu.

- Muszą być dostępne moduły umożliwiające rozbudowę i integrację systemu o następujące funkcjonalności:

- Centralne zarządzanie dostępem użytkowników z wykorzystaniem 802.1X

- Zarządzanie klientami na stacjach roboczych (przewodowych i bezprzewodowych) w ramach implementacji technologii Network Access Control (co najmniej liczbą 600 stacji roboczych)

- Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów SLA

- Obsługa informacji przesyłanych z wykorzystaniem protokołów NetStreamV5,  NetFlowV5 i sFlow

z minimum 5 urządzeń sieciowych:

- wbudowany kolektor do analizy informacji protokołów Netstream NetFlow i sFlow oraz obrazowania wyników

- możliwość automatycznego tworzenia 4 typów raportów ruchu sieciowego pobieranego z przepływu sieciowego, aplikacji, urządzenia i sesji

- możliwość analizy pakietów z automatycznym wykrywaniem interfejsów generujących ruch

- analiza ruchu sieciowego dla danych aplikacji, grup aplikacji , używanych portów i protokołów.

- funkcjonalność inteligentnej analizy ruchu sieciowego pozwalająca na automatyczną detekcję anomalii w ruchu i automatyczne generowanie alarmów o takich zdarzeniach

- zapisywanie historii ruchu sieciowego dla późniejszej analizy

- Zarządzenie sieciami MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o MPLS oraz VPLS

- Zarządzanie dostępem zdalnym Ipsec/VPN

- Audyt użytkowników z wykorzystaniem informacji z logów, przepływów sieciowych sFlow oraz analizy zawartości pakietów SMTP, FTP, HTTP

| Dodatkowa licencja dla kontrolera sieci bezprzewodowej umożliwiająca objęcie kontrolą 12 dodatkowych punktów bezprzewodowych | 2 szt. |
| --- | --- |

Równoważność norm i certyfikatów:

Oferowane przez Wykonawców „urządzenia” muszą posiadać certyfikaty i normy wymienione w „Opisie przedmiotu zamówienia” lub ich odpowiedniki (równoważne normy i certyfikaty) zgodnie z art. 30, ust. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473).

Zgodnie z art. 30, ust 4 w/w ustawy  Zamawiający,  powołując się na oznaczenie certyfikatu , normy, oraz aprobaty dopuszcza normalizację równoważne wskazanym w kolejności ważności zastosowania w wskazanym art. 30, ust 1 w/w. ustawy. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy lub normy równoważne, po jego stronie leży  wykazanie dowodu równoważności oraz dołączenie ich do oferty.

Pozostałe wymagania

# Wdrożenie

Wykaz prac wdrożeniowych wykonywanych przez Wykonawcę podany jest w kolejności chronologicznej. Oferent przeprowadzi w siedzibie Kupującego wdrożenie zakupionych urządzeń i oprogramowania. Wdrażanie urządzeń 
i oprogramowania będzie przebiegało etapami:

  - Etap 1 po Dostawie nr 1

  - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią

  - Instalacja i konfiguracja przełączników rdzenia sieci wraz z pozostałymi przełącznikami w serwerowni BZI i centralnym węźle sieci 107, odwzorowując aktualną konfigurację rdzenia sieci GIG

    - Konfiguracja wirtualnego połącznia przełączników rdzenia w jeden przełącznik logiczny

    - Konfiguracja interfejsów sieciowych

    - Konfiguracja agregacji portów

    - Konfiguracja sieci VLAN

    - Konfiguracja routingu IP

    - Konfiguracja protokołów STP i RSTP

    - Przełączenie na nowy rdzeń urządzenia firewall oraz szkieletu sieci wraz z serwerami

  - Konfiguracja oprogramowania w celu uzyskania zdolności konfiguracji i monitoringu zainstalowanych urządzeń sieci

  - Podmiana starego rdzenia sieci na skonfigurowany nowy rdzeń

  - Etap 2 po Dostawie nr 2

  - Instalacja i konfiguracja pozostałych przełączników i urządzeń, zgodnie z założeniami Zamawiającego

    - Konfiguracja interfejsów sieciowych

    - Konfiguracja agregacji portów

    - Konfiguracja sieci VLAN

    - Konfiguracja protokołów STP i RSTP

  - Konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią w celu uzyskania zdolności konfiguracji 
i monitoringu wszystkich urządzeń sieci (także posiadanych wcześniej urządzeń 3Com i Cisco) oraz monitoringu wybranych serwerów

    - Zarządzanie parametrami pracy portów przełączników

    - Możliwość wyszukiwania przyłączonych do przełączników komputerów i innych urządzeń (wg adresu MAC, IP)

    - Konfiguracja agregacji portów typu uplink dla nowo dostarczonych przełączników

    - Centralna konfiguracja sieci VLAN – na wielu przełącznikach równocześnie

    - Centralna konfiguracja protokołów STP i RSTP – przebudowanie drzewa STP w oparciu o nowe urządzenia sieciowe.

    - System centralnego zarządzanie plikami konfiguracyjnymi przełączników

    - Uruchomienie systemu powiadamiania z wykorzystaniem poczty email lub sms, informującego 
o wystąpienia nieprawidłowości w infrastrukturze sieciowej

    - Uruchomienie funkcjonalności generowania raportów według gotowych szablonów wbudowanych w system, przygotowanie do 5 szablonów raportów na podstawie założeń Zamawiającego.

    - Zbieranie statystyk ruchu i błędów na portach przełączników

    - Konfiguracja protokołów sFlow oraz Netstream na 5 wybranych przez Zamawiającego urządzeniach sieciowych

    - Analiza informacji spływającej poprzez protokoły sFlow oraz Netstream

    - Konfiguracja monitoringu SNMP wybranych serwerów systemu Windows (2008 Serwer, 2012 Serwer)  i Linux (SuSE, RedHat, CentOS)

  - Instalacja i konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

  - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do autoryzacji dostępu do sieci z użyciem protokołu 802.1X i wbudowanego serwera RADIUS

    - Konfiguracja wybranych modeli przełączników sieciowych, kupionych w przetargu i posiadanych wcześniej  (3Com 4400, 3Com 4226 i Cisco 2960S),  do współpracy z oprogramowaniem do autoryzacji dostępu – po jednym przełączniku z każdego rodzaju

    - Opracowanie instrukcji konfiguracji urządzeń poszczególnych typów

    - Konfiguracja wybranych stacji roboczych Windows do współpracy z oprogramowaniem do autoryzacji dostępu – konfiguracja po jednej stacji dla systemów: Windows XP, Windows 7
 i Windows 8

    - Opracowanie instrukcji konfiguracji stanowisk Windows (z różnymi wersjami systemu: Windows XP, Windows 7, Windows 8) dla potrzeb serwisu GIG

    - Konfiguracja centralnego zarządzania dostępem do sieci bezprzewodowej w oparciu 
o autoryzację poprzez serwer RADIUS

    - Konfiguracja centralnego zarządzania dostępem do sieci przewodowej w oparciu o autoryzację poprzez serwer RADIUS. Możliwość ta powinna obejmować zarówno kupione w przetargu przełączniki jak i posiadane wcześniej przełączniki 3Com i Cisco

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej m. in.:

    - Opisy sposobu konfiguracji urządzeń sieciowych

      - sekwencje użytych w konfiguracji poleceń konsoli urządzeń

      - kopie plików konfiguracyjnych

    - Schematy połączeń urządzeń sieci

  - Wsparcie powdrożeniowe

- Wykonawca przez okres 1 roku od zakończenia trwania umowy dostarczenia rozwiązań sieciowych powinien zapewnić bezpłatne wsparcie techniczne świadczone na następujących warunkach:

- Wykonawca wyznaczy pracownika do kontaktu z Zamawiającym;

- Godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 16:00;

- Konsultacje telefoniczne lub drogą mailową bez ograniczeń czasowych;

- Prawo do wizyty specjalisty w zakresie zakupionych rozwiązań sprzętowych. Łączny czas takich wizyt w okresie świadczenia wsparcia powinien wynosić 60 godzin, nie licząc czasu dojazdu. Wizyta specjalisty powinna nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia.

# Zakres instruktażu

Wykonawca w trakcie wdrożenia przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla max.7 pracowników dotyczący wdrażanych urządzeń i oprogramowania.

Instruktaż ten powinien być podzielony na dwie części – zgodne z kolejnymi etapami wdrażania urządzeń 
i oprogramowania.

  - Część 1 po Dostawie nr 1 - 12 godz. (2 dni po 6 godz.)

  - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią

  - Konfiguracja i monitorowanie pracy przełączników rdzenia sieci przy użyciu konsoli, http i oprogramowania do zarządzania siecią

    - Konfiguracja wirtualnego połącznia przełączników rdzenia w jeden przełącznik logiczny

    - Konfiguracja interfejsów sieciowych

    - Konfiguracja agregacji portów

    - Konfiguracja sieci VLAN

    - Konfiguracja routingu IP

    - Konfiguracja protokołów STP i RSTP

    - Konfiguracja agregacji portów

  - Część 2 po Dostawie nr 2 - 18 godz. (3 dni po 6 godz.)

  - Konfiguracja i monitorowanie pracy przełączników dostępowych przy użyciu konsoli, http i oprogramowania do zarządzania siecią

    - Możliwość wyszukiwania przyłączonych do przełączników komputerów i innych urządzeń (wg adresu MAC, IP)

    - Centralna konfiguracja sieci VLAN – na wielu przełącznikach równocześnie

    - Centralna konfiguracja protokołów STP i RSTP – przebudowanie drzewa STP w oparciu o nowe urządzenia sieciowe.

    - Centralne zarządzanie plikami konfiguracyjnymi przełączników

    - Zbieranie statystyk ruchu i błędów na portach przełączników

    - Konfiguracja protokołów sFlow oraz Netstream na urządzeniach sieciowych

    - Analiza informacji spływającej poprzez protokoły sFlow oraz Netstream

    - Monitorowanie po SNMP serwerów systemu Windows (2008 Serwer, 2012 Serwer)  i Linux (SuSE, RedHat, CentOS)

  - Instalacja i konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

  - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do autoryzacji dostępu do sieci z użyciem wbudowanego serwera RADIUS

    - Konfiguracja przełączników sieciowych do współpracy z oprogramowaniem do autoryzacji dostępu

    - Konfiguracja wybranych stacji roboczych Windows do współpracy z oprogramowaniem do autoryzacji dostępu

    - Centralne zarządzanie dostępem do sieci bezprzewodowej w oparciu o autoryzację poprzez serwer RADIUS.

ROZDZIAŁ  III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………………………………..…………

………………………………………………………….….............................

Adres*:	……………………………………………….………..…………….

NIP*:		……………………………………………………..………

Regon*:	…………………………………………………………..…

Nr tel.*.:	……………………………………………………….…….

Nr faksu*:	……………………………………………………………..

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………....

Adres e - mail*:	……………………………………………………………...

Nazwa banku: ……………………………………………………………….

Numer konta: ………………………………………………………………

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

•	przełączniki sieciowe;

•	podzespoły i akcesoria sieciowe;

•	urządzenia sieci bezprzewodowej;

•	oprogramowania do zarządzania siecią.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto:  ……………………………………..…………………………………………………………………….

(łączna kwota z formularza techniczno – cenowego, załącznik nr 3)

słownie: …………………………………….…………………………………………………………………..

wartość podatku VAT (przy stawce 23%):  …………………………………………………………...…….…

słownie: …………………………………………………………………….……………………………….….

brutto: ……………………………………………………………………………………………..…….… *)

słownie: …………………………………………………………………….……………………………..  *)

( łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

*) 	dot. Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski.

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto/ netto **)  dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.  Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice, obejmuje również koszty wdrożenie, oraz instruktaż stanowiskowy dla personelu zamawiającego.

4.	Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonamy na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice, zgodnie 
z harmonogramem podanym w SIWZ w rozdziale IV pkt.1,

tj.:

•	Dostawa nr 1, Wdrożenie Etap 1, Instruktaż Część 1 – do 2 miesięcy od podpisania umowy;

•	Dostawa nr 2, Wdrożenie Etap 2, Instruktaż Część 2 -- do 5 miesięcy od podpisania umowy;

•	Dostawa nr 3 dodatkowa -- do 15 miesięcy od podpisania umowy – akceptujemy, że jest to dostawa dodatkowa, która może być zrealizowana w formie zamówień cząstkowych do końca obowiązywania umowy, w zależności od powstałych potrzeb. Akceptujemy także prawo Zamawiającego do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, bądź całkowitej rezygnacji z jej realizacji co nie będzie odstąpieniem od umowy nawet w części;

- akceptujemy płatność:  100 %  płatności za każdą wykonaną dostawę będzie dokonywana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Akceptujemy możliwość dostaw cząstkowych.

Podstawą do wystawienia faktury będzie:

- dla Dostawy nr 1 i 2, Wdrożenia Etapu 1 i 2 oraz Instruktażu Części 1 i 2 podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokół z wdrożenia 
i instruktażu stanowiskowego;

- dla Dostawy nr 3 „dodatkowej” podpisany każdorazowo przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego;

- udzielamy gwarancji i wsparcia technicznego dla „przedmiotu zamówienia” liczonego od daty jego końcowego odbioru na niżej opisanych warunkach:

- dla przełączników sieciowych (oprócz przełącznika typu 1), kontrolerów sieci bezprzewodowej oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dożywotnią gwarancję producenta, realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja zapewnia również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

- dla przełączników sieciowy typu 1 3-letnią gwarancję producenta, realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja zapewnia również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

- dla światłowodowych kabli krosowych - 3-letnią gwarancją.

- dla oprogramowania do zarządzania siecią 3-letnią gwarancję producenta, i wsparcie telefoniczne, realizowane przez serwis producenta w trybie – w dni robocze poniedziałek-piątek w godzinach 8-17. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnych poprawek oprogramowania i jego aktualizacji do najnowszej wersji.

5.  Oświadczamy, że urządzenia i  wszystkie podzespoły:

- zostaną  zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte gwarancją producenta zawartą w cenie urządzenia i świadczoną przez sieć serwisową producenta

- zostaną dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz 
z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami;

- nie będą pochodzić z dostawy do realizacji projektu u innego klienta w Polsce lub Unii Europejskiej.

6.  Akceptujemy prawo Zamawiającego aby każdorazowo na 7 dni przed dostarczeniem sprzętu mógł zażądać przesłania numerów fabrycznych sprzętu i oświadczenia producenta na podstawie numerów seryjnych, że oferowany sprzęt jest nowy i pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i nie został wcześniej zarejestrowany przez żadnego innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Jeżeli sprzęt nie spełni tych warunków Zamawiający nie odbierze sprzętu i zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

7.	Oświadczamy, że zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu i złożymy żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

8.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

9.	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

.……..……………………………………………..

………………………………………..……………

(nazwa części zamówienia)

11. Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy:			Zakres zamówienia Wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców:

1.	………………………………………	………………………………………………

2.	…………………………………………	………………………………………………

12.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Ilość stron oferty………………….

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty

.............................................................				.............................................................

(miejscowość data)						     (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2a

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4222/MKO /14

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

- przełączniki sieciowe;

- podzespoły i akcesoria sieciowe;

- urządzenia sieci bezprzewodowej;

- oprogramowania do zarządzania siecią.

oświadczam zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907,  984, 1047, 1473), że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2b

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4222/MKO /14

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

- przełączniki sieciowe;

- podzespoły i akcesoria sieciowe;

- urządzenia sieci bezprzewodowej;

- oprogramowania do zarządzania siecią.

oświadczam zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907,  984, 1047, 1473), że podmiot, który reprezentuję:

            - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

      - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

      - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo - akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 3

FZ - 1/………./……/14

FORMULARZ  TECHNICZNO - CENOWY

| Lp. | Specyfikacja/wykaz urządzeń i podzespołów wskazanych w SIWZ / należy wpisać nazwę, nazwę producenta, nazwę sprzętu, konfigurację produktu, nazwę programu, typ licencji, wersję, dane techniczne, itp. /* | Jedn. miary | Ilość oferowana | Cena jedn. (netto) PLN | Wartość ogółem (netto) PLN | Wartość VAT przy stawce 23% | Wartość ogółem (brutto) PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* w osobnych pozycjach należy wycenić sprzęt, oprogramowanie, wdrożenie, instruktaż oraz wsparcie powdrożeniowe.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: parametrów technicznych, szczegółowego opisu  urządzenia oraz producenta, nazwy i typu produktu wymienionego w specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik nr 3 do oferty, w celu pełnej oceny właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia. 
W przypadku nie podania w/w informacji Zamawiający wymaga załączenia ich do oferty w formie katalogów lub folderów lub instrukcji obsługi.

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od  1 - 6.

W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

.....................................................					..............................................................

(Miejscowość, data)							podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/4222/MKO/14

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu …..................... w ………………….. pomiędzy .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON nr …..........................,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ….................................				:		…...................................

2. …................................				:		…....................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w 40 - 166 Katowice, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. …………………………..				:	…………………………………..

2……………………………				:	…………………………………..

następującej treści:

( 1. 	PRZEDMIOT  UMOWY  I  CENA UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego   na dostawę: ………………………………………………………………………………………………… zwanej dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia ….................... w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej 
w złotych, równowartości kwoty 207 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473),  oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.    Za  „ przedmiot umowy ”  ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kwotę do wysokości:

…………………………….. Pln     / słownie:  …………………………………………………………. /.

w tym podatek VAT *) ( przy stawce ……… % ) w kwocie zgodnej z obowiązująca stawką podatku.

Szczegółowy opis „ przedmiot umowy ”  zawiera formularz techniczno-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do oferty  WYKONAWCY.

*) należy podać w przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie   Polski.

3.	Cena obejmuje koszty dostawy „przedmiotu umowy”  na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice, obejmuje również koszty wdrożenia, oraz instruktażu stanowiskowego dla personelu zamawiającego.

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

( 2.	WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w ( 1 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w banku		....................................................................................................

nr rachunku	......................................................................................

- na warunkach:

100 %  płatności za każdą wykonaną dostawę będzie dokonywana  w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będzie:

- dla Dostawy nr 1 i 2, Wdrożenia Etapu 1 i 2 oraz Instruktażu Części 1 i 2 podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokół z wdrożenia i instruktażu stanowiskowego;

- dla Dostawy nr 3 dodatkowej podpisany każdorazowo przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

5. Wykonawca oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA wystawi fakturę *) i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA (nazwa , adres)				...................................................................

…………………………………………...

Numer identyfikacyjny „WYKONAWCY”			(NIP)	……….………………………....

ZAMAWIAJĄCY						Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ZAMAWIAJĄCEGO”		(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktury / faktur VAT*) i upoważnia WYKONAWCĘ do jej wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktury / faktur VAT* .

*)    dot. Wykonawcy polskiego lub posiadającego oddział na terenie Polski.

( 4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WYKONAWCA dostarczy, wdroży i przeprowadzi instruktaż stanowiący „przedmiot umowy” zgodnie 
z harmonogramem  tj.:

•Dostawa nr 1, Wdrożenie Etap 1, Instruktaż Część 1 – do 2 miesięcy od dnia  podpisania umowy;

•Dostawa nr 2, Wdrożenie Etap 2, Instruktaż Część 2 -- do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

•Dostawa nr 3 dodatkowa -- do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział

Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

- Dostawa „przedmiotu umowy” będzie zakończona podpisaniem przez obie strony protokółu odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokółu z wdrożenia i instruktażu stanowiskowego dla Dostawy nr 1 i 2, Wdrożenia Etapu 1 i 2 oraz Instruktażu Części 1 i 2 oraz dla Dostawy nr 3 dodatkowej podpisany każdorazowo przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

- Wraz z „przedmiotem umowy”, WYKONAWCA dostarczy wszystkie wymagane dokumenty:

- Gwarancje na sprzęt;

- Licencje dla oprogramowania;

- Potwierdzenia wsparcia technicznego;

- Dokumentacje dla zaoferowanych produktów.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji zakresu ilościowego przedmiotu umowy określonego w ( 1, ust 1 dotyczy Dostawy nr 3 dodatkowej niniejszej umowy tj. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia 
w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

( 5. 	WDROŻENIE, ZAKRES INSTRUKTAŻU ORAZ WSPARCIE POWDROŻENIOWE

- WYKONAWCA dokona wdrożenia „przedmiotu umowy ” i przeprowadzi instruktaż dla max 7 pracowników Zamawiającego w terminie ustalonym przez obie strony  jednak nie dłuższym niż:

a)  do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Wdrożenia Etapu 1 i Instruktażu Części 1

WDROŻENIE ETAP 1:

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią

- Instalacja i konfiguracja przełączników rdzenia sieci wraz z pozostałymi przełącznikami 
w serwerowni BZI i centralnym węźle sieci 107, odwzorowując aktualną konfigurację rdzenia sieci GIG

- Konfiguracja wirtualnego połączenia przełączników rdzenia w jeden przełącznik logiczny

- Konfiguracja interfejsów sieciowych

- Konfiguracja agregacji portów

- Konfiguracja sieci VLAN

- Konfiguracja routingu IP

- Konfiguracja protokołów STP i RSTP

- Przełączenie na nowy rdzeń urządzenia firewall oraz szkieletu sieci wraz z serwerami

- Konfiguracja oprogramowania w celu uzyskania zdolności konfiguracji i monitoringu zainstalowanych urządzeń sieci

- Podmiana starego rdzenia sieci na skonfigurowany nowy rdzeń

ZAKRES INSTRUKTAŻU CZĘŚĆ 1 - 12 godz. (2 dni po 6 godz.)

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią

- Konfiguracja i monitorowanie pracy przełączników rdzenia sieci przy użyciu konsoli, http 
i oprogramowania do zarządzania siecią

- Konfiguracja wirtualnego połączenia przełączników rdzenia w jeden przełącznik logiczny

- Konfiguracja interfejsów sieciowych

- Konfiguracja agregacji portów

- Konfiguracja sieci VLAN

- Konfiguracja routingu IP

- Konfiguracja protokołów STP i RSTP

- Konfiguracja agregacji portów

b)  do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Wdrożenia Etapu 2 i Instruktażu Części 2

WDROŻENIE ETAP 2:

- Instalacja i konfiguracja pozostałych przełączników i urządzeń zgodnie z założeniami Zamawiającego

- Konfiguracja interfejsów sieciowych

- Konfiguracja agregacji portów

- Konfiguracja sieci VLAN

- Konfiguracja protokołów STP i RSTP

- Konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią w celu uzyskania zdolności konfiguracji 
i monitoringu wszystkich urządzeń sieci (także posiadanych wcześniej urządzeń 3Com i Cisco) oraz monitoringu wybranych serwerów

- Zarządzanie parametrami pracy portów przełączników

- Możliwość wyszukiwania przyłączonych do przełączników komputerów i innych urządzeń (wg     adresu MAC, IP)

- Konfiguracja agregacji portów typu uplink dla nowo dostarczonych przełączników

- Centralna konfiguracja sieci VLAN – na wielu przełącznikach równocześnie

- Centralna konfiguracja protokołów STP i RSTP – przebudowanie drzewa STP w oparciu o nowe urządzenia sieciowe.

- System centralnego zarządzanie plikami konfiguracyjnymi przełączników

- Uruchomienie systemu powiadamiania z wykorzystaniem poczty email lub sms, informującego 
o wystąpienia nieprawidłowości w infrastrukturze sieciowej

- Uruchomienie funkcjonalności generowania raportów według gotowych szablonów wbudowanych w system, przygotowanie do 5 szablonów raportów na podstawie założeń Zamawiającego.

- Zbieranie statystyk ruchu i błędów na portach przełączników

- Konfiguracja monitoringu SNMP wybranych serwerów systemu Windows (2008 Serwer, 2012 Serwer)  i Linux (SuSE, RedHat, CentOS)

- Instalacja i konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania do autoryzacji dostępu do sieci z użyciem protokołu 802.1X i wbudowanego serwera RADIUS

- Konfiguracja wybranych modeli przełączników sieciowych, kupionych w przetargu 
i posiadanych wcześniej (3Com 4400, 3Com 4226 i Cisco 2960S), do współpracy z oprogramowaniem do autoryzacji dostępu – po jednym przełączniku z każdego rodzaju

- Opracowanie instrukcji konfiguracji urządzeń poszczególnych typów

- Konfiguracja wybranych stacji roboczych Windows do współpracy z oprogramowaniem do autoryzacji dostępu – konfiguracja po jednej stacji dla systemów: Windows XP, Windows 7 
i Windows 8

- Opracowanie instrukcji konfiguracji stanowisk Windows (z różnymi wersjami systemu: Windows XP, Windows 7, Windows 8) dla potrzeb serwisu GIG

- Konfiguracja centralnego zarządzania dostępem do sieci bezprzewodowej w oparciu 
o autoryzację poprzez serwer RADIUS

- Konfiguracja centralnego zarządzania dostępem do sieci przewodowej w oparciu o autoryzację poprzez serwer RADIUS. Możliwość ta powinna obejmować zarówno kupione w przetargu przełączniki jak i posiadane wcześniej przełączniki 3COM i CISCO

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej m. in.:

- Opisy sposobu konfiguracji urządzeń sieciowych

o	sekwencje użytych w konfiguracji poleceń konsoli urządzeń

o	kopie plików konfiguracyjnych

- Schematy połączeń urządzeń sieci

ZAKRES INSTRUKTAŻU CZĘŚĆ 2 -18 godz. (3 dni po 6 godz.)

- Konfiguracja i monitorowanie pracy przełączników dostępowych przy użyciu konsoli, http 
i oprogramowania do zarządzania siecią

- Możliwość wyszukiwania przyłączonych do przełączników komputerów i innych urządzeń (wg

adresu MAC, IP)

- Centralna konfiguracja sieci VLAN – na wielu przełącznikach równocześnie

- Centralna konfiguracja protokołów STP i RSTP – przebudowanie drzewa STP w oparciu o nowe

urządzenia sieciowe.

- Centralne zarządzanie plikami konfiguracyjnymi przełączników

- Zbieranie statystyk ruchu i błędów na portach przełączników

- Monitorowanie po SNMP serwerów systemu Windows (2008 Serwer, 2012 Serwer)  i Linux

(SuSE, RedHat, CentOS)

- Instalacja i konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania do autoryzacji dostępu do sieci z użyciem wbudowanego serwera RADIUS

- Konfiguracja przełączników sieciowych do współpracy z oprogramowaniem do autoryzacji

dostępu

- Konfiguracja wybranych stacji roboczych Windows do współpracy z oprogramowaniem do

autoryzacji dostępu

- Centralne zarządzanie dostępem do sieci bezprzewodowej w oparciu o autoryzację poprzez

serwer RADIUS.

- WYKONAWCA ponosi wszystkie koszty związane z wdrożeniem zakupionych urządzeń i oprogramowania oraz z przeprowadzeniem instruktażu.

- WYKONAWCA przez okres 1 roku od zakończenia trwania umowy zapewni wsparcie techniczne świadczone na następujących warunkach:

- Wykonawca wyznaczy pracownika do kontaktu z Zamawiającym;

- Godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 16:00;

- Konsultacje telefoniczne lub drogą mailową bez ograniczeń czasowych;

- Prawo do wizyty specjalisty w zakresie zakupionych rozwiązań sprzętowych. Łączny czas takich wizyt w okresie świadczenia wsparcia powinien wynosić 60 godzin, nie licząc czasu dojazdu. Wizyta specjalisty powinna nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia.

( 6.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA udziela gwarancji na „przedmiot umowy” liczony od daty jego końcowego odbioru dla:

- Przełączników sieciowych (oprócz przełącznika typu 1), kontrolerów sieci bezprzewodowej oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dożywotnią gwarancję producenta, realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja zapewnia również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

- Przełączników sieciowy typu 1 3-letnią gwarancję producenta, realizowaną przez jego autoryzowany serwis, obejmującą  wszystkie elementy przełącznika (dodatkowe moduły, wkładki SFP+, SFP, również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja zapewnia również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

- Światłowodowych kabli krosowych - 3-letnią gwarancją.

- Oprogramowania do zarządzania siecią 3-letnią gwarancję producenta, i wsparcie telefoniczne, realizowane przez serwis producenta w trybie – w dni robocze poniedziałek-piątek w godzinach 
8-17. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnych poprawek oprogramowania i jego aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji.

- Gwarancja będzie obowiązywać od daty końcowego odbioru „przedmiotu umowy”, określonego w § 4, pkt. 1 niniejszej umowy.

- WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

a)	WYKONAWCA zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy jeżeli usterka wynika z winy Wykonawcy,

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi WYKONAWCA,

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację 
a Wykonawca zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia,

d)	Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca ma obowiązek ustalić rodzaj wady 
w miejscu instalacji „przedmiotu umowy” wynosi 72 h od momentu zgłoszenia usterki, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy,

e)	Czas naprawy gwarancyjnej będzie każdorazowo ustalany przez Strony. Jeżeli Strony nie ustalą terminu naprawy gwarancyjnej wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty przekazania przedmiotu umowy do naprawy gwarancyjnej.

- Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia    zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

- WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zapasowych przez okres co najmniej 5 lat.

- Serwis pogwarancyjny będzie realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie odrębnej umowy.

- WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i nie został  wcześniej zarejestrowany przez żadnego innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi (certyfikaty).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru końcowego „przedmiotu umowy” (§4, pkt. 1 niniejszej umowy) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

- Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy” wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części 
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

- Wady usuwane będą w miejscu, w którym „przedmiot umowy” jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

- W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

- W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy”, wszelkie wady fizyczne „przedmiotu umowy” winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY w celu usunięcia wady.

- Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, 
o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy”

o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

- żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku.

- odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

18. WYKONAWCA zapewni dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, autoryzowanego przez producenta „przedmiotu zamówienia”.

( 7.	POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności ZAMAWIAJĄCEGO uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie WYKONAWCA.

- WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ( 7, pkt. 1 i 2, w innych celach niż wykonanie umowy.

- Jakikolwiek dokument inny niż umowa, o którym mowa w ( 7, pkt. 1, pozostaje własnością ZAMAWIAJĄCEGO i podlega zwrotowi na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

( 8. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych 
w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, licząc od dnia następnego tygodnia po upływie terminu określonego w ( 4, pkt 1.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wartości brutto nienaprawionej partii za każdy tydzień opóźnienia, licząc od następnego tygodnia po upływie terminu określonego w ( 6, pkt. 4e oraz pkt.13.

- W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ( 2 Wykonawca ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

( 9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i oferty WYKONAWCY.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
     w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

( 10.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowany „przedmiot umowy” jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego źródła oraz został zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta.

( 11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.      Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w następujących sytuacjach:

a.      zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

b.      zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

c.     gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, nie prowadzących do zmiany przedmiotu zamówienia,

d.     jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany;

e.	zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. 
w przypadku gdy Zamawiający nie może udostępnić pomieszczeń Wykonawcy w celu dokonania instalacji i uruchomienia.

3.       Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

.........................................						.........................................

.........................................						......................................

Załącznik nr 5

……………………………….…..

……………………..…………….

……………………..…………….

(Wykonawca / Osoba fizyczna)

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI *  /  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI *

DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

w zakresie art. 24, ust. 2, pkt. 5 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473),

na dostawę, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych:

•	przełączniki sieciowe;

•	podzespoły i akcesoria sieciowe;

•	urządzenia sieci bezprzewodowej;

•	oprogramowania do zarządzania siecią

oświadczam, że należę* / nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

Integralną częścią przedmiotowego oświadczenia jest lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*), (**)

............................, dnia, .............................				....................................................................

Miejscowość 		Data 						Podpis osoby

( czytelny podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*     niepotrzebne skreślić

**  załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej

# Oznaczenie sprawy: FZ - 1/……../……/14

# Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy:		..........................................................................................

..........................................................................................

Reprezentowany przez:			..........................................................................................

WYKAZ  GŁÓWNYCH  DOSTAW

Oświadczam, że zrealizowałem, w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Lp. | Rodzaj zamówienia/umowy rodzaj dostawy | Nazwa odbiorcy | Wartość zamówienia / brutto / | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	należy dołączyć dowody potwierdzające, że każda z w/w dostaw została lub jest wykonywana należycie.

Dokumenty takie jak referencje, opinie, protokoły odbioru, itp.) powinny potwierdzać należyte wykonanie dostaw w sposób nie budzący wątpliwości.

Wartości podane w  walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN  według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

.............................................					....................................................

(miejsce, data)					                    (podpis osoby uprawnionej)