ZMIANA Z DNIA 18.07.2018 R.

Nr sprawy: FZ-1/5027/SK/18/BCR					        Katowice, 11.07.2018 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę aparatury dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ GIG.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT,

-     nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-     okres i warunki gwarancji,

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1  – Zestaw do polowych pomiarów podstawowych parametrów wody

Wymagania techniczne

Zestaw musi być wyposażony w:

- Jednostkę centralną (sterującą)

- Walizkę transportową – statyw, roztwory do kalibracji, sprawdzania  i przechowywania sensorów,

- celę przepływową,

- kosze ochronne na sondy IDS do pomiaru przewodnictwa oraz zawartości tlenu, kosze  wykonane z POM (polioksometylenu)

- plastikowe obudowy ochronne na elektrody pH oraz redox

- Sondę do pomiaru pH

- Sondę do pomiaru potencjału redox

- Sondę do pomiaru tlenu rozpuszczonego wraz z wymienną główką

- Sondę konduktometryczna z kompensacją temperatury

- Zasilacz sieciowy

- Zestaw akumulatorów 4x1.5V AA lub 4x1.2V NiMH, kabel komunikacyjny, CD-Rom

- Świadectwa wzorcowania wszystkich parametrów zgodnie z wymaganiami PCA i normy PN EN ISO17025 (pH, O2, redox, , sonda konduktometryczna na przewodność i temperaturę w czterech punktach pomiarowych – 1, 5, 10, 25 stopni Celcjusza)

1) Jednostka centralna sterująca i gromadząca dane:

  - indeks wodoszczelności – min. IP 67

  - jednoczesny pomiar do czterech parametrów [pH/redox, cond, tlen, temp]

  - zasilanie sieciowe i ładowarka zgodne ze standardami EU (Polska)
zasilanie poprzez akumulatorki NiMH, zasilanie sieciowe lub kablem USB-B 
(np. z komputera)

  - dwa interfejsy USB:

1) USB: przesyłanie danych bezpośrednio do pamięci USB lub drukarki,

2) mini USB: przesyłanie danych do PC lub aktualizacja oprogramowania

  - wodoszczelne gniazda sensorów oraz interfejsu USB

  - wbudowany moduł bezprzewodowy

  - możliwość pracy w terenie przy wilgotności pow. 85% i zakresie temperatur +5 – 55°C

  - opcjonalnie: obsługiwana długość kabli sensorów do 100 m.

  - możliwość podłączenia sond z sygnałem cyfrowym IDS (sposób podłączenie poprzez kabel i/lub bezprzewodowo)

  - jednoczesny pomiar przynajmniej trzech parametrów

  - Możliwość podłączenia jednocześnie trzech czujników z danego parametru 
(np 3 x pH, 3 x O2 itp.)

  - pamięć max 10 kalibracji

  - kalibracja pH 1-5 punktowa kalibracja stężenia jonów 2-7 punktowa

  - funkcja CMC – ciągła kontrola zakresu pomiarowego - [wizualizacja zakresu kalibracji, graficzne przedstawienie aktualnej wartości pomiarowej na skali]

  - funkcja AutoRead do ustalenia stabilnego wyniku pomiaru (automatyczna lub manualna)

  - rejestrator zgodny z GLP

  - funkcja QSC – kontrola aktualnego stanu elektrody [sprawdzenie początkowych wartości elektrody IDS – kalibracja w precyzyjnych roztworach buforowych, porównanie każdej następnej kalibracji z kalibracja wstępną – dane przechowywane w pamięci elektrody]

  - jednostki pomiaru temperatury C/F

  - wyświetlacz LCD podświetlany   - pamięć danych automatyczna, do 10 000 zestawów danych [data, wartość, godzina itp.] oraz pamięć danych pomiarowych min.  500 w trybie manualnym

  - zapisywanie danych (logger) manualnie lub w określonych   programowalnych odstępach czasu (1s…60min)

  - oznaczenie poszczególnych parametrów kolorami oraz identyfikacja wizualna używanego gniazda

  - automatyczne logowanie oraz import danych kalibracyjnych po podłączeniu czujnika do miernika

  - indywidualna identyfikacja sensorów/czujników przez miernik

  - historia kalibracji zapisywana w pamięci sensora

  - podłączenie sond po sygnale cyfrowym - całkowita odporność sygnału pomiarowego na zakłócenia (bezpośrednia obróbka sygnału pomiarowego w sensorze)

  - min. praca ciągła do 800 h bez podświetlenia lub do 100 h z podświetleniem

  - data oraz zegar czasu rzeczywistego

  - matowa silikonowa klawiatura

  - duże klawisze zapewniające komfort pracy w rękawicach

  - gumowa obudowa

  - możliwość podłączenia sond pomiarowych  z serii SenTix poprzez adapter S7

  - graficzne przedstawienie funkcji pomiarowych

  - automatyczna funkcja oszczędzania energii

  - możliwość podłączenia do sensorów koszów ochronnych

  - gwarancja 36 miesięcy na miernik

  - autoryzowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski

  - dokumentacja DTR w języku polskim

  - certyfikat CE, cETlus

2) Cyfrowe sondy do pomiarów:

Sonda do pomiaru  pH

  - - zakres pomiarowy pH  2,0 pH  do 20,0 pH

  - funkcja autoRead – automatyczna/ręczna

  - gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne i ukryte

  - kalibracja 1…5 punktowa, techniczne bufory WTW, DIN/NIST, 20 zestawów buforowych 
w pamięci

  - pamięć do 10 kalibracji

  - temperatura 0…80 ,0 oC +/- 0,2oC

  - materiał obudowy – tworzywo sztuczne

  - elektrolit odniesienia – żel

Sonda do pomiaru potencjału redox

  - pomiaru potencjału redox mV -1250,0 … +1250,0 mV ± 0,2 mV

  - zakres temperatury pracy 0-100°C

Sonda do pomiar tlenu

  - cyfrowa sonda optyczna z technologią światła zielonego (brak wrażliwości na H2S, nie wymagany przepływ, membrana pochylona pod kątem 45° zapobiegająca osadzaniu się pęcherzyków powietrza,

  - bardzo szybka stabilizacja (t99< 60 s)

  - kabel wzmocniony włóknem kevlarowym

  - możliwość kalibracji sondy przez użytkownika w celach kontrolnych

  - gwarancja 12 miesięcy

  - możliwość wyświetlania % nasycenia tlenu

  - kalibracja elektrody z opcją przypominająca o jej wykonaniu

  - zakres pomiaru stężenia tlenu 0,00….20,00 mg/l

  - zakres pomiaru nasycenie tlenu 0,0…200,0%

  - zakres pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu 0…400,0 hPa

  - funkcja autoRead – automatyczna/ręczna

  - pamięć do 10 kalibracji

  - temperatura pracy  0…50,0 oC +/- 0,2oC

Sonda do pomiaru przewodnictwa z kompensacją temperatury

  - gwarancja 12 miesięcy

  - zakres 0,0….2000 mS/cm, 0,00…19,99 /uS/cm dla K=0,1 cm

  - opór właściwy 0,00…20MΩ cm

  - stała czujnika automatyczna

  - zasolenie 0,0…70,0 (wg tab. IOT)

  - TDS 0…1999 mg/l, 0…199,9 g/l

  - zakres temperatury pracy  -0,5…105,0oC

  - funkcja autoRead – automatyczna/ręczna

  - Tref 20oC lub 25oC

  - pamięć do 10 kalibracji

  - materiał wykonania sondy żywica epoksydowa

  - minimalna głębokość zanurzenia do pomiaru 36 mm

3) Cela przepływowa

- umożliwia umieszczenie maksymalnie trzech sond pomiarowych na raz

- kompatybilna z sondami analogowymi oraz IDS do pomiaru przewodnictwa, pH, tlenu rozpuszczonego oraz potencjału redox

- zawiera adapter do podłączenia węży o średnicy wewnętrznej 19 mm (3/4")

- możliwość montażu na statywie lub na słupku

CZĘŚĆ 2 - Miernik stężenia radonu (komora Lucasa)

Miernik wykorzystujący zjawisko scyntylacji do pomiaru stężenia radonu w powietrzu. Urządzenie  musi:

- posiadać wymienne komory Lucasa (przynajmniej 20 sztuk) o objętości przynajmniej 100 cm3,

- zapewnić dolny limit detekcji na poziomie 10 Bq/m3,

- zapewnić tło zliczeń na poziomie nie większym niż 1 cpm,

- zapewnić zakres pomiarowy od 10 Bq/m3 do 10 MBq/m3,

- posiadać sensory wilgotności, temperatury i ciśnienia atmosferycznego zintegrowane 
z miernikiem,

- posiadać wyświetlacz pokazujący parametry pomiaru w czasie rzeczywistym,

- posiadać możliwość zapisu wyników pomiarów w wewnętrznej pamięci urządzenia,

- posiadać akumulator umożliwiający autonomiczną pracę urządzenia przez przynajmniej 20 godz.,

- posiadać złącze RS232 lub USB do podłączenia do PC,

- posiadać oprogramowanie do importu oraz analizy danych zebranych za pomocą miernika kompatybilne z Windowsem 7 lub nowszym,

- posiadać pompę umożliwiającą pomiar w trybie ciągłym-przepływowym,

- posiadać walizkę na miernik i akcesoria umożliwiającą transport urządzenia i wykonywanie pomiarów terenowych.

CZĘŚĆ 3 - Miernik stężenia radonu (spektrometr alfa)

Miernik wykorzystujący metodę spektrometrii promieniowania alfa do pomiaru stężenia radonu 
w powietrzu. Urządzenie  musi:

- posiadać detektor płaski krzemowy (PIPS),

- posiadać analizator – spektrometr promieniowania alfa,

- posiadać wbudowaną pompę o wydajności nominalnej 1 L/min,

- posiadać port USB lub RS232 do podłączenia do PC,

- umożliwiać pomiar stężenia radonu w zakresie 4 – 750 000 Bq/m3,

- zapewniać tło zliczeń na poziomie nie większym niż 0,2 Bq/m3,

- zapewnić przynajmniej dwa tryby pomiaru: ciągły przepływowy oraz równowagowy,

- posiadać oprogramowanie do importu oraz analizy danych zebranych za pomocą miernika kompatybilne z Windowsem 7 lub nowszym,

- posiadać obudowę lub walizkę umożliwiającą wykonywanie pomiarów terenowych,

- posiadać akumulator umożliwiający autonomiczną pracę urządzenia przez przynajmniej 20 godz.,

- posiadać możliwość zapisu wyników pomiarów w wewnętrznej pamięci urządzenia

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 23/07/2018r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5027/SK/18/BCR				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………………………..…………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@gig.eu, tel. (032) 259 22 61,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis