FZ-1/4738/SK/17/FI								Katowice, dn. 12/05/2017r.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa drona.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- upusty cenowe (jeśli dotyczą),

- termin płatności za fakturę.

Wymagania i parametry techniczne:

### Specyfikacja bezzałogowego statku latającego

### Waga (z baterią i śmigłami)    	Max. 740 g (bez osłony gimbala) 
        			         	Max. 750 g (z osłoną gimbala)

### Maks. prędkość wznoszenia	Min. 5 m/s

### Maks. prędkość opadania	Min. 3 m/s

### Maks. prędkość			Min. 65 km/h zero wiatru

### Maks. czas lotu			Min. 25 minut, w warunkach laboratoryjnych

### Maks. czas zawisu		Min. 22 minut, przy zerowym wietrze

### Średni czas lotu			Min. 20 minut (normalny lot, zużycie baterii na poziomie 15%)

### Konstrukcja			Składane ramiona

### Maks. Zasięg			Min. 12 km, przy zerowym wietrze

- Sterowanie			Z aparatury sterującej

Z urządzenia Android

### Z urządzenia IOS

- Funkcje oprogramowania	Fail Safe

Return to Home

Lot po punktach

Lot wokół punktu

### Lot za ruchomym celem

### Temp. Pracy			0° do 40° C

### Tryb GPS			GPS / GLONASS

APARATURA STERUJĄCA

- Częstotliwość			2.4 GHz

- Maks. zasięg transmisji		Min. 4 km (bez przeszkód i zakłóceń)

- Temp. Pracy			0° do 40° C

- Czas pracy na akumulatorze	Min. 3h

- Obsługiwane urz. mobilne	Grubość: 6.5-8.5mm 
 				Maks. długość: 160mm 
                                                   Typy portów USB: Lightning, Micro USB(Typ-B),
                                                   USB(Typ- C)™

ŁADOWARKA

- Napięcie			13.05 V

- Moc				Min. 50 W

AKUMULATOR DRONA

- Pojemność			Min. 3800 mAh

- Typ				LiPo 3S

- Waga				Max. 240 g

- Temp. Pracy			5° do 40° C

KAMERA

- Sensor			1/2.3” (CMOS), Efektywne piksele: min. 12.35 M (wszystkie piksele:12.71M)

- Optyka			FOV 78.8° 28 mm (35 mm format equivalent) f/2.2 
 			Zakrzywienie obrazu < 1.5%, Focus od 0.5 m do ∞

- Zasięg ISO		100-3200 (video)
   			100-1600 (foto)

- Prędkość migawki	8s -1/8000s

- Maks. rozmiar zdjęcia	4000×3000

- Tryby Foto		Pojedyncze
 			Seria: 3/5/7 klatek
 			Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 klatek przy 0.7 EV
 			Interval

- Tryby Video		C4K: 4096×2160 24p 
 			4K: 3840×2160 24/25/30p 
 			2.7K: 2704×1520 24/25/30p 
 			FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p 
 			HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120

- Maks. Bitrate		60 Mbps

- Obsługiwane formaty	FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )

- Foto			JPEG, format „RAW”

- Video			MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

- Obsługiwane karty SD	Micro SD™ 
 			Maks. pojemność: 64 GB. Class 10 lub UHS-1

- Temp. Pracy		0° do 40° C

GIMBAL

- Zasięg kontroli	Pitch: -90° do +30° 
 			Roll: 0° lub 90° (w poziomie lub w pionie)

- Stabilizacja		3-osiowa (pitch, roll, yaw)

OMIJANIE PRZESZKÓD

- Zasięg pracy		Zakres pomiaru: 0.7 m - 15 m 
 			Zasięg wykrycia: 15 m - 30 m

- Środowisko pracy	Powierzchnia z wyraźną fakturą, dobrze oświetlona (lux > 15)

OPTYCZNE POZYCJONOWANIE

- Zakres prędkości	36 km/h przy 2 m nad ziemią

- Zakres wysokości	0.3 - 13 m

- Zasięg pracy		0.3 - 13 m

- Środowisko pracy	Powierzchnia z wyraźną fakturą, dobrze oświetlona (lux > 15)

SKŁAD ZESTAWU

- Quadrocopter

- Akumulator x3

- Kontroler

- Komplet śmigieł (para: lewy, prawy)  x5

- Blokada gimbala

- Karta micro SD 16GB

- Kabel micro USB

- Kabel RC ( iOS )

- Kabel RC ( android )

- Torba pokrowiec

- Ładowarka samochodowa

- Hub ładowania

- Ładowarka power bank

- Instrukcja obsługi w języku polskim

Inne wymagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Al. Korfantego 79, Zespół Informatyki (FI).

- Warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga min. 24 – miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności za fakturę  (liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury) 
= 5 %

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 3 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 22/05/2017 r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (032) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  skolinska@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Integralną częścią zapytania ofertowego jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4738/SK/17/FI										Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	………………………..…………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12/05/2017 r.  na dostawę drona, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

- termin płatności za fakturę	 :	……………………...**

*należy wpisać właściwą stawkę VAT

** należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ..…..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nazwa przedmiotu zamówienia:………...….….. Producent: ………………. Typ/model: ………..…...….. Okres gwarancji: …………. Opis techniczny: ……..…… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- Oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

UMOWA DOSTAWY  NR PL/000023461/4738/SK/17

Zawarta w dniu  …………………… w Katowicach pomiędzy ………………………………………......…
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

REGON nr: ……………., zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowaną przez:

- ……………………………..		:	………………………………

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ………………………………….	:	………………………………….

2. ……………………………..….	:	…………………………………..

następującej treści :

( 1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I CENA UMOWY

1.  Główny   Instytut   Górnictwa   udziela zamówienia na dostawę drona, zwanego dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia ………………w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Za „przedmiot umowy” KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU kwotę brutto w wysokości: ……………..…….., słownie: ……………………………………………, w tym podatek VAT 
w kwocie: ……….…………, słownie: …………………………………..………

3. Cena obejmuje koszty dostawy „przedmiotu zamówienia” na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, 
Al. Korfantego 79, Zespół Informatyki (FI).

( 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w (1 ust. 2 zostanie przelana na konto SPRZEDAJĄCEGO:

w  banku	……………………………….

nr rachunku	……………………………….

na warunkach :

- płatność będzie dokonana w terminie do ……… dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 1 SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się  odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. SPRZEDAJĄCY wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez KUPUJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio 
z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

6.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, 
w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY (nazwa, adres)			…………………………………..

…………………………………..

………………………………….

Numer identyfikacyjny „SPRZEDAJĄCEGO”	(NIP)-      ……………………….

KUPUJĄCY	(nazwa, adres)			Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Numer identyfikacyjny „KUPUJĄCEGO”		(NIP)-        634 – 012 – 60 – 16

KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do jej wystawiania bez swojego podpisu. SPRZEDAJĄCY potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

( 4.	TERMIN I WARUNKI  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. SPRZEDAJĄCY dostarczy „przedmiot umowy” w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Al. Korfantego 79, Zespół Informatyki (FI).

2. Dostawa „przedmiotu umowy” będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego 
z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

( 5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TUTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

2. SPRZEDAJĄCY udziela gwarancji na „przedmiot umowy” na okres minimum 24  miesięcy liczonej od daty odbioru „przedmiotu umowy”.

3. Gwarancja będzie obowiązywać od daty odbioru „przedmiotu umowy” określonego w § 4, ust. 1 niniejszej umowy.

4.	Serwis gwarancyjny może być świadczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub autoryzowane przez niego osoby. Serwis realizowany będzie na koszt SPRZEDAJĄCEGO.

5. SPRZEDAJĄCY zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach :

a)	SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez KUPUJĄCEGO czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy;

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi SPRZEDAJĄCY;

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, KUPUJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację, 
a SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia;

d)	Naprawa realizowana jest w serwisie w razie konieczności realizacji naprawy „przedmiotu umowy”.  Czas usunięcia awarii / naprawy wynosi do 30 dni od daty zabrania do serwisu uszkodzonego „przedmiotu umowy”.

6. Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

7.  Serwis pogwarancyjny może być realizowany przez SPRZEDAJĄCEGO na podstawie odrębnej umowy.

8. SPRZEDAJĄCY gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych 
 i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi.

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują KUPUJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie SPRZEDAWCY, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

10. Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez KUPUJĄCEGO odbioru  „przedmiotu umowy” (§ 4, ust. 1) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

11. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGO (zgłoszenia serwisowe są kierowane do serwisu przez pracowników Zespołu Informatyki - FI).

12. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy” wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi KUPUJĄCEGO.

13. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części 
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. 
Z czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

14. Wady usuwane będą w miejscu, w którym „przedmiot umowy” jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

15. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt i odpowiedzialność ponosi SPRZEDAJĄCY od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela KUPUJĄCEGO, po usunięciu wady.

16.  W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” wszelkie wady fizyczne „przedmiotu umowy” winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” SPRZEDAJĄCEMU, w celu usunięcia wady.

17. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady 
w okresie, o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiot umowy” nadal wykazuje wady, KUPUJĄCY może:

  - żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

  - żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

  - odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź

  - dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko SPRZEDAJĄCEGO.

( 6.	POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

(7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego „przedmiotu umowy” brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w ( 4, ust. 1.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w ( 5, ust. 5d) oraz za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w ( 5, ust.13.

3.  W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez KUPUJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada SPRZEDAJĄCY, SPRZEDAJACY zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

( 8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli WYKONAWCA realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

( 9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

( 10. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

SPRZEDAJĄCY:						KUPUJĄCY:

........................................					.........................................

........................................					.........................................